## Slide 1
UNIJUI - DeFEM
III EREM
Encontro Regional de Educação Matemática
CUBAGEM DE MADEIRA
Adriana Mossmann
Janice Maldaner
Sidmara Blaszak
Trabalho elaborado na disciplina de Modelagem Matematica I
Prof. Pedro Augusto Borges
Ijuí, RS, setembro de 2002

## Slide 2
INTRODUÇÃO
 Importância do tema :
- para os madeireiros,
- para agricultores que vendem/compram madeira,
- para os alunos do ensino fundamental e médio.
 Maneira de explorar o tema :
- pesquisa bibliográfica,
- visitas e entrevistas com madeireiros,
- medições de toras de madeira.
 Tópicos e procedimentos de matemática utilizados:
- Geometria Euclidiana Plana e Espacial,
- Propriedades das equações algébricas,
- Demonstração de propriedades.

## Slide 3: COMO MEDIR OS DIÂMETROS DO TRONCO DE UMA ÁRVORE?
 Métodos de medição
- Medição da circunferência: d = C/.
- Paquímetro adaptado:

## Slide 4
MEDIDAS PARA O CÁLCULO DO VOLUME DO TRONCO DE UMA ÁRVORE?
 Diâmetros inferior, médio e superior: di, dm e ds (m)
 Altura: h (m)

## Slide 5: PROBLEMA 1: COMO CALCULAR O VOLUME DO TRONCO DE UMA ÁRVORE ?
 MODELO DO MADEIREIRO
- Transformação da tora em um paralelepípedo.
- Consideração das perdas num total de 25% o qual é descontado do valor do diâmetro médio da tora que passa a ser largura e altura do paralelepípedo.
- Diâmetro médio 0,51 m – 25% = 0,3825m.
Modelo do madeireiro:
V = (D . 0,75)2 . L
V=0,43892 m3 .

## Slide 6: MODELO DO ENGENHEIRO FLORESTAL
 Nesse modelo, assim como no anterior, a tora é transformada em um paralelepípedo.
 Método: divisão da circunferência média em 4 partes que passarão a ser largura e altura da secção transversal quadrada da tora.
Modelo do
engenheiro florestal:
V= (c / 4 )2 . L V
V= 0,48 m3

## Slide 7: MODELO DO CILINDRO
 Transformação do tronco de madeira em um cilindro cujo diâmetro é o diâmetro médio do tronco (dm):
 Para determinar o volume de um cilindro multiplica-se a área da base pelo comprimento.
Modelo do cilindro:
V = . r2 . h
V = 0,7388 m3

## Slide 8: MODELO DO TRONCO DE CONE
 A tora de madeira tem a forma de um tronco de cone.
 Este modelo, comparado ao modelo do cilindro, usa as medidas do tronco diretamente. Não é feita nenhuma média.
 Modelo do tronco de cone:
V = 0,638048 m3

## Slide 9: PROBLEMA 2: O VOLUME DE UM TRONCO DE CONE PODE SER CALCULADO COMO UM CILINDRO MÉDIO ?
 Volume do cilindro médio Volume do tronco do cone
Vcm= . Rm2 . h
onde Rm é o raio médio (ou média dos raios inferior e superior do tronco),
Rm = (r +R)/2.
demonstrado facilmente
com o uso do Teorema de Tales.

## Slide 10: Continuação do PROBLEMA 2
Partindo das fórmulas do volume do cilindro médio e do tronco de cone
depois de algumas operações algébricas elementares, conclui-se que
Ou seja, o volume do cilindro médio é diferente do volume do tronco de cone, mesmo que r, R e h sejam idênticos para os dois sólidos.

## Slide 11: PROBLEMA DA DIVISÃO DA TORA
 Afirmação do madeireiro:
- a medição da madeira após o corte das toras em 6 m, ao invés de 12 m, facilita o carregamento e também proporciona ao vendedor um maior rendimento em termos de volume. Pois se efetuasse o cálculo, pelo seu método, com as toras inteiras obteria um volume menor.
 Verificação dessa afirmação:
Efetuando-se então, a cubagem da mesma tora anterior, porém agora dividida ao meio, foram obtidos os seguintes resultados:

## Slide 12: Cont. Problema da divisão da tora

## Slide 13: Cont. Problema da divisão da tora
 Resultados encontrados pelo método do madeireiro, com a tora inteira:
V= 0,43892 m3(tora inteira)
 Resultados encontrados pelo método madeireiro, com a tora dividida:
V=0,448236 m3. (tora dividida) !!!!!
 Fazendo o cálculo do volume da tora dividida pelo método do tronco de cone, tem-se:
VT = 0,6258805 m3 ( tora inteira )
V = 0,638048 m3 ( tora dividida ) !!!!!
 Como as diferenças são pequenas, poderiam ter sido ocasionadas pelos erros de aproximação cometidos durante os cálculos.
 Para tirar essas dúvidas, foi feita a seguinte demonstração:

## Slide 14: Cont. Problema da divisão da tora
 Princípio de conservação do volume:
A soma do volume de cada parte de altura h/2, corresponde ao volume total da tora.
VT= V1 + V2
Substituindo Rm pela fórmula do de Raio Médio e fazendo as devidas simplificações algébricas, obtém-se

## Slide 15: CONCLUSÃO
 As fórmulas de cubagem de madeira usadas nas transações comerciais são aproximações razoáveis das fórmulas matemáticas;
 O modelo do tronco de cone é o mais indicado para a cubagem de madeira, porque é o sólido geométrico mais próximo da forma de um tronco de árvore;
 A hipótese de que a soma dos volumes das partes não é igual ao volume da tora inteira fere o princípio de conservação de volume, conforme foi demonstrado;
 Se aplicada em aula, a modelagem matemática pode contribuir para uma aprendizagem mais significativa e contextualizada dos conteúdos;