## Slide 1
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PEC III – Terceiro Painel Temático das Pesquisas da Engenharia Civil da UNIJUÍ

## Slide 2
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PEC III – Terceiro Painel Temático das Pesquisas da Engenharia Civil da UNIJUÍ
ESTUDO DE MISTURAS DE SOLO ARGILOSO LATERÍTICO DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA USO EM PAVIMENTOS ECONÔMICOS
Claudio Luiz Queiroz
Anna Paula Sandri
Bruna Thays Uhde
Leonardo Brizolla de Mello
Carlos Alberto Simões Pires Wayhs

## Slide 3: Introdução
  Faz parte do Projeto de Pesquisa Institucional “Estudo de Solo Argiloso Laterítico para uso em Pavimentos Econômicos”
  Vinculado ao Grupo de Pesquisa em Novos Materiais e Tecnologias para Construção (DGP CNPQ)
  Iniciado em 2015, serviu de base para o TCC da acadêmica Liliane Bonadiman Buligon
  Pretende analisar a viabilidade do uso de misturas de solo laterítico argiloso e resíduo de construção civil (RCC – Classe A) em bases e sub-bases de pavimentos econômicos

## Slide 4: Justificativa
  Pequena parcela das rodovias brasileiras são pavimentadas
  Maior volume de geração de resíduos decorre da construção civil
  Necessidade do reaproveitamento desses resíduos
  Minimizar um problema ambiental e ao mesmo tempo apresentar uma opção econômica para pavimentação de rodovias

## Slide 5: Resultados
Utilizado RCC moído fino da empresa RESICON
Definidas três misturas ALARC (20, 30 e 40%)
Metodologia Tradicional
Metodologia MCT (M5, M8 e M9)

## Slide 6: Resultados
Chart: Curva Granulométrica
| 4.8 | 2 | 1.18 | 0.6 | 0.42 | 0.25 | 0.15 | 7.4999999999999997E-2 | 7.4700000000000003E-2 | 5.3100000000000001E-2 | 3.78E-2 | 2.5899999999999999E-2 | 1.84E-2 | 1.35E-2 | 9.7000000000000003E-3 | 6.8999999999999999E-3 | 4.8999999999999998E-3 | 3.5000000000000001E-3 | 2.5000000000000001E-3 | 1.5E-3
RCC | 0 | 0.16 | 7.85 | 21.82 | 31.24 | 45.38 | 66.8 | 74.21 | 79.16 | 81.42 | 83.68 | 84.81 | 85.94 | 87.07 | 92.72 | 94.98 | 96.54 | 98.08 | 99.21 | 99.59
ALARC 20% | 0 | 0.18 | 1.64 | 3.96 | 5.77 | 8.67 | 13.59 | 15.87 | 27.25 | 27.25 | 29.2 | 31.16 | 33.11 | 35.07 | 38.98 | 40.93 | 44.84 | 46.4 | 47.77 | 52.27
ALARC 30% | 0 | 0.21 | 2.46 | 5.72 | 8.03 | 11.55 | 17.04 | 20.31 | 28.54 | 29.53 | 31.5 | 32.49 | 36.43 | 38.41 | 40.38 | 44.33 | 47.29 | 49.85 | 52.22 | 56.76
ALARC 40% | 0 | 0.15 | 2.35 | 6.39 | 9.58 | 14.29 | 21.18 | 23.96 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 34.53 | 36.58 | 39.66 | 41.71 | 45.81 | 47.86 | 51.97 | 55.45 | 59.14
Solo Natural | 0 | 0 | 0.27 | 0.64 | 1.22 | 1.92 | 4.15 | 5.9 | 14.76 | 14.76 | 15.93 | 16.39 | 21.01 | 22.18 | 23.35 | 25.68 | 26.85 | 29.18 | 32.68 | 32.68

## Slide 7: Resultados

## Slide 8: Resultados

## Slide 9: Considerações Finais
Pelas especificações do DNIT, nenhuma das amostras atendem as recomendações
Pela metodologia MCT, obtiveram-se resultados positivos, indicando boas perspectivas para o seguimento da pesquisa

## Slide 10: Considerações Finais
Para complemento do estudo, ainda pretende-se realizar o restante dos ensaios da metodologia MCT
Com a realização completa dos ensaios, espera-se verificar a viabilidade do emprego das misturas em pavimentos econômicos

## Slide 11: Agradecimentos
e-mail para contato: claudioqueirozl@hotmail.com
A empresa RESICON e ao Grupo Mattiazzi de Santa Rosa - RS

## Slide 12: Agradecimentos
e-mail para contato: claudioqueirozl@hotmail.com
Ao MEC/SESu pelas bolsas e pela oportunidade de participar do Grupo PET
Ao LEC – Laboratório de Engenharia Civil da UNIJUÍ